# TECHNICZNA  ULOTKA  INFORMACYJNA

## HMK® R 75  ŚRODEK CZYSZCZĄCY

## DO GRANITU

Opis: HMK® R 75  jest specjalnym środkiem czyszczącym zawierającym kwas z komponentami przeciw-rdzawymi, służącym do usuwania pozostałości cementowych, kilkudziesięcioletniego brudu, zabrudzeń budowlanych i rdzy powierzchniowej na podłożach odpornych na kwas i nadaje się szczególnie do wszystkich rodzajów granitu i gnejsu ze względu na zawarty składnik przeciw-rdzawy.

Właściwości: HMK® R 75 rozpuszcza i usuwa resztki zaprawy cementowej, stwardniałe zabrudzenia powierzchniowe, pozostałości poszlifierskie, osady rdzawe i wapienne, glony i mech.

Obszary zastosowań: HMK® R 75 do uniwersalnego stosowania na kamieniach naturalnych i sztucznych, posadzek, do czyszczenia fasad z kamienia naturalnego i sztucznego, piaskowca, łupka, klinkieru, betonu itp., o ile podłoże jest odporne na kwas, a wiec wszędzie tam, gdzie trzeba usunąć brud, rdzę powierzchniową, wapień, resztki zaprawy i resztki fug.

Stosowanie: Czyszczoną powierzchnię nawilżyć wcześniej wodą. HMK® R 75 nanosić w stanie rozcieńczonym z wodą  1:3 do 1:10 w zależności od zabrudzenia i natychmiast rozetrzeć za pomocą gąbki. Mocniejsze zabrudzenia usunąć szczotką. Roztwór czyszczący usuwać za pomocą szmatki, gąbki lub odciągacza wody i spłukać następnie dużą ilością czystej wody. Przy niewystarczającej skuteczności procesu powtórzyć ewentualnie czynność.

Uwaga: HMK® R 75  zawiera kwas i nie może być stosowany na polerowanym marmurze, wapieniu, eloksalu, miedzi, aluminium, cynku itp. wrażliwych na kwas podłożach. W razie wątpliwości zawsze zrobić próbę w niewidocznej części powierzchni.

Wydajność: W zależności od rodzaju kamienia ok. 5-10 m²/litr

Przechowywanie: W chłodnym miejscu w zamkniętych pojemnikach, w sposób niedostępny dla dzieci.

BHP: HMK® R 75 zawiera kwasy. Podrażnia oczy i skórę. Zaleca się stosowanie gumowych rękawic i okularów. Po kontakcie z oczami lub skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody.  Dobrze wietrzyć  pomieszczenie lub stosować maskę ochronną typu B lub E. Części metalowe znajdujące się w pomieszczeniu np.: szyny metalowe, klimatyzacja, lampy, komputery, lustra i in. mogą być poddane żrącemu działaniu oparów.

GGVS/GGVE: Klasa 8, Liczba 17 c, Xi żrący

Składniki: środki powierzchniowo czynne, konserwujące, kwasy, barwniki.

UBA nr 14020008

Dostępny w formie:

1-litrowe butle z tworzywa sztucz.		12 sztuk w sprawdzonym kartonie

5-litrowe kanistry	-	-	-		2 sztuki -	-	-	-

10-litrowe -		-	-	-			1 sztuka luzem

Wszystkie opakowania nadają się do recyclingu.